Электрокардиограф предназначен для проведения электрокардиографических обследований по типовым методикам Министерства Здравоохранения РК.

- в отделениях функциональной диагностики, кардиологии и интенсивной терапии стационаров;

- в кабинетах функциональной диагностики поликлиник и медикосанитарных частей;

- в автомобилях скорой медицинской помощи с возможностью беспроводной GSM передачи ЭКГ на удаленный кардиопульт;

- в частной медицинской практике. ЭК обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений, Кабрера, Франку и трех отведений ЭКГ по Нэбу;

- одновременная печать 1,3,4,6 отведений ЭКГ в формате аналогично отображаемому на экране и 12 отведений поперек листа бумаги;

- наличие графического TFT дисплея позволяет просматривать ЭКГ в трех, четырех, шести или двенадцати отведениях одновременно;

- автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет существенно экономить бумагу;

- автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность контурного анализа (271 заключение, опция);

- автоматический старт печати при наложении всех ЭКГ электродов , режим добавления ритма;

- возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4;

- возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа;

- режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.;

- возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ;

- возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов;

- возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия;

- режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца;

- анализ ритма с построением ритмограммы, гистограммы и скатерограммы;

- возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб (опция);

- наличие внутренней памяти на 500 ЭКГ с дальнейшей возможностью их вывода на печать;

- возможность снятия ЭКГ с детей (опция);

- комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура;

- наличие манипулятора упрощает работу с прибором;

- настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей);

- возможность подключения внешней памяти, внешней клавиатуры и лазерного принтера для одновременной печати 12 отведений ЭКГ и протокола обследований на бумаге формата А4

- передача ЭКГ по каналу GSM на центральный пульт (опция);

- выход на ПК через COM, BLUETOOTH или USB-порт;

- возможность использования в ЭК как рулонной бумаги 110 мм, так и Z-fold бумаги;

- печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками;

- возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Автоматический режим:

Ручной режим:

В ручном режиме печатаются те отведения, которые в данный момент отображает кардиограф на дисплее в том же масштабе.

Питание электрокардиографа осуществляется от:

- сети переменного тока напряжением от 100 до 224В частотой 50Гц через сетевой адаптер, в том числе при отсутствии аккумуляторов или их неисправности;

- от сети постоянного тока от 12В до 16В (бортовая сеть автомобиля скорой помощи);

- от встроенных Li-ion аккумуляторов (до 100 ЭКГ);

1. Основной комплект поставки

- блок электрокардиографический с экраном 141 мм по диагонали;

- кабель электродный;

- блок сетевой;

- комплект ЭКГ электродов;

- гель электродный;

- термобумага 110 мм х 30 м;

- руководство по эксплуатации;

- встроенный аккумулятор;

- сумка.

гл. Врач                     Шаубаев З.Б.